## Slide 1: Impiego clinico della co2 In angiografia
UNIVERSITA′ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
FACOLTA′ DI MEDICINA E CHIRURGIA
CORSO DI LAUREA:
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
Relatore: Dr.TSRM Massimiliano Contesini
Correlatore: Dr.TSRM Victor Cornejo
Tesi di Laurea di:
Antonio Vizzini

## Slide 2: Cenni storici
IODIO
CO2
1950 Primo utilizzo della CO2 come mezzo di contrasto per il riconoscimento di versamenti pericardici.
1970 Università di Florida, College of Medicine, i Dott.ri Irvin F.Hawkins e Kyung J.Cho introducono
l’utilizzo della CO2 per lo studio vascolare degli arti inferiori e dell’aorta addominale.
1980 Introduzione dell’angiografia a sottrazione digitale: miglioramento dell’imaging vascolare con CO2.

## Slide 3: Proprietà della co2
non è nefrotossica
Non causa reazioni allergiche
Non è epatotossica
Non altera la funzionalità renale
Bassa viscosità e densità
radiopacità
L’anidride carbonica, definita anche biossido di carbonio o diossido di carbonio, è un gas incolore, inodore, non tossico, comprimibile e completamente biocompatibile, prodotto di scarto del metabolismo cellulare.
400 volte meno viscosa e densa dello iodio permette l’utilizzo di cateteri di piccolo diametro (3 French). INIEZIONI SELETTIVE in vasi di piccolo calibro.
Con un coefficiente di attenuazione lineare di circa un decimo rispetto lo iodio è un MEZZO DI CONTRASTO NEGATIVO.

## Slide 4
Elevata solubilità
espulsione polmonare
nessun limite di dose
spiazzamento del sangue
non presenta limiti d’età
costo irrisorio
20 volte più solubile dell’O2, la CO2 si dissolve rapidamente nel sangue.
Una volta terminato il circolo ematico, la CO2 viene espulsa dagli alveoli polmonari preservando i reni.
L’elevata solubilità nel sangue rende quasi illimitata la quantità di CO2 utilizzabile. Si pone come limite: 100 cc ogni 2 minuti.
La CO2 non si mischia col sangue, lo sposta e si sostituisce ad esso. Ciò che viene investigato è proprio tale svuotamento. Il vaso completamente svuotato di sangue e riempito di gas appare bianco e non nero come utilizzando lo iodio.

## Slide 5
galleggiabilità
Data la bassa densità la CO2 galleggia andandosi a diffondere con maggiore probabilità nei vasi in superficie. Tale aspetto influenza la pratica dell’utilizzo. Il distretto d’interesse deve essere posizionato ad un’altezza maggiore rispetto il sito d’iniezione.
L’immagine dimostra come il riempimento di un albero vascolare dipenda dall’orientamento dello stesso nello spazio. Con la tendenza del gas ad andare verso l’alto notiamo che non sempre i rami terminali vengono riempiti.
Riferimento bibliografico: Kyung J.Cho, Irvine F.Hawkins. Carbon dioxide angiography principle, techniques, and practices. Informa Healthcare USA,2007.

## Slide 6: Indicazioni cliniche
ipersensibilità al mezzo di contrasto iodato
nefropatia
Insufficienza renale
diabete
creatinina elevata > 2mg/dl
tasso di filtrazione glomerulare basso < 60 ml/min
nefropatia indotta da mezzo di contrasto (cin risk)

## Slide 7: Dove si usa la co2?
La CO2 può essere utilizzata nei distretti sotto diaframmatici. Vieni utilizzata anche nel circolo ematico venoso. Studi condotti sui ratti hanno dimostrato che l’iniezione di CO2 nelle carotidi ha causato danni ischemici e lesioni alla barriera emato-encefalica.
Aorta discendente
Arterie iliache
PTA
BTK
Arterie renali
Arterie epatiche
Arterie viscerali
Emodialisi fistola

## Slide 8: Vantaggi
La CO2, per la sua bassa viscosità risulta sensibile alla visualizzazione di emorragie arteriose acute e fistole artero-venose scorrendo facilmente in un vaso sanguigno durante una lacerazione arteriosa e formando bolle che ne permettono la rapida individuazione
La CO2, avendo una viscosità nettamente inferiore allo iodio, risulta più efficace nella visualizzazione di endoleaks.
Neurotossicità
Insufficienza polmonare
Vapor lock: l’eventuale persistenza di CO2 in un vaso potrebbe generare un fenomeno di ostruzione.
Difetto del setto atriale (ASD)
Difetto del setto ventricolare (VSD)
POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
Dolore
Diarrea
Nausea
Vertigini
Parestesia transitoria
LIMITI
Riferimento bibliografico: Shaw D.R., Kessel D.O. The current status of the use of carbon dioxide in diagnostic and interventional angiographic procedures. CardioVascular and Interventional Radiology. 2006; 29:323–331.
Riferimento bibliografico: Alex Chao et al. Carbon dioxide digital subtraction Angiography-assisted endovacular aortic aneurysm repair in the azotemic patient. Vasc Surg 2007; 45:451-60.
Iodio
CO2

## Slide 9: Sistemi d’iniezione CO2
Sistema d’iniezione automatico e digitale
Kit d’iniezione manuale
"Angiodroid" è un iniettore automatico e digitale in grado di veicolare la CO2 da una bombola verso il catetere angiografico. L’operatore imposta i parametri di iniezione: il VOLUME della dose di CO2 da iniettare, misurati in ml, e la PRESSIONE d’iniezione, misurata in mmHg.
Il controllo dell’iniezione garantisce la sicurezza della procedura per il paziente annullando i rischi di rottura dei vasi e di CONTAMINAZIONE CON ARIA ESTERNA.
Costituito da una sacca di contenimento della CO2 collegata ad una siringa tramite un sistema di valvole che rendono il sistema chiuso.
Non garantisce adeguata sicurezza per il paziente.
Non garantiscono adeguato controllo sull’iniezione.
Comparazione pressione d’iniezione
Riferimenti bibliografici: Ivan Corazza, Pier Luca Rossi, Giacomo Feliciani, et al. Mechanical aspect of CO₂ angiography. Physica Medica 2013; 29:33-38.

## Slide 10: Procedura angiografica: angiografo
Digital Subtraction Angiography
CO2 software: Background scuro
Frame rate: 3-6 Frames/sec
Lunghi tempi d’esposizione
Parametri d’esposizione: kV 70-85 ( assenza di k-edge nella CO2 )
mAs 14-19
Stacking: sommatoria dei frames di acquisizione al fine di visualizzare il vaso investigato nella sua interezza e la dinamica del bolo di CO2 diffuso in esso.
Inversion Scale
Road map
Pixel Shifting
Remasking
Bolus chase
Contrast enanchement
La CO2 forma nel vaso treni di bolle in movimento.

## Slide 11: Procedura angiografica: set-up paziente
Trendelemburg (5°-30°)
Evita reflussi nei distretti sopradiaframmatici
Adeguato svuotamento del vaso (miglior imaging)
Distretto d’interesse ad altezza superiore rispetto il sito d’iniezione
Prevenire artefatti da movimento
Sistemi d’immobilizzazione
Iniezioni in apnea respiratoria
Dieta priva di scorie
Farmaco spasmolitico: butilscopolamina
Aorta addominale
Vasi viscerali
Arterie iliache
Anestesia locale
Evitare l’ossido d’azoto, favorisce il vapor lock a contatto con la CO2

## Slide 12: Dalla teoria alla pratica: analisi di un caso reale
INFORMAZIONI GENERALI
Ospedale: MARIA CECILIA HOSPITAL
Dipartimento: Emodinamica
Città: Cotignola (RA)
Primario: Dott. Alberto Cremonesi
Primo Operatore: Dott. Paolo Sbarzaglia
TSRM: Maurizio Baldisserri
Clinical product specialist Angiodroid: Lorenzo Casadei
Clinical product specialist Angiodroid: Manami Zanzi

## Slide 13: anamnesi paziente
Dati paziente
Sesso: Uomo
Età: 65 anni
Altezza: 160 cm
Peso: 66 Kg
Valore creatinina: 7.36 mg/dl
Pressione sistolica: 170 mmHg
Indicazioni cliniche
Paziente diabetico
Malattia diffusa dell’arteria femorale superficiale sinistra con presenza di diverse placche aterosclerotiche, stenosi poco severe e fistola prossimale a livello della biforcazione

## Slide 14: Procedura
Apparecchiature
Angiografo Philips Integris Allura Xper FD 20
Iniettore automatico CO2 "Angiodroid"
Preparazione paziente
Digiuno e abbondante idratazione
Vescica vuota
Trendelemburg 6°
Procedura
Intervento di PTA dell’arteria femorale superficiale sinistra. Inserimento di un primo pallone di 5 mm di diametro e 200 mm di lunghezza e un secondo di 6 mm di diametro e 150 mm di lunghezza nella parte prossimale
Iniezione
Introduttore Destination 6 French
Sito d’iniezione: arteria femorale
Mdc Iodato : Volume 80 ml
Pressione 3 ml/sec
Mdc gassoso CO2: Volume 200 ml
Pressione 250 mmHg
Spurgo 20 sec

## Slide 15: Risultati iconografici
(A)Mezzo di contrasto iodato
Parametri espositivi:
70 kV
28 mAs
Visualizzazione arteria femorale
Riferimenti clinica Maria Cecilia Hospital, Cotignola, Italia.
(B) Mezzo di contrasto CO2
Parametri espositivi:
65 kV
49 mAs

## Slide 16
Visualizzazione arteria poplitea
Riferimenti clinica Maria Cecilia Hospital, Cotignola, Italia.
(C) Mezzo di contrasto iodato
Parametri espositivi:
70 kV
9 mAs
(E) Mezzo di contrasto CO2
Parametri espositivi:
60 kV
17 mAs

## Slide 17
Visualizzazione arteria tibiale
Riferimenti clinica Maria Cecilia Hospital, Cotignola, Italia.
(E) Mezzo di contrasto iodato
Parametri espositivi:
70 kV
10 mAs
(F) Mezzo di contrasto CO2
Parametri espositivi:
65 kV
10 mAs

## Slide 18: risultati
Con l’iniezione di CO2 abbiamo ottenuto una migliore visualizzazione della fistola presente nella parte prossimale dell’arteria femorale.
Le iniezioni effettuate ad una pressione (250 mmHg) di poco superiore a quella sistolica del paziente (170 mmHg) non hanno causato dolore al paziente.
Lo spurgo di 20 secondi effettuato prima dell’iniezione di CO2 ha evitato l’effetto jet che avrebbe potuto causare artefatto da movimento.
Le immagini sono state elaborate, in post-processing, tramite Stacking software e inversion scale.
Le immagini ottenute con CO2 sono comparabili in termini diagnostici con quelle ottenute con mdc iodato.

## Slide 19: conclusioni
Approccio complementare
CO2 & IODIO
Approccio tradizionale
CO2 Vs IODIO
L’utilizzo complementare di CO2 e iodio porterebbe un guadagno sulla salute dei pazienti. La CIN (Contrast Induced Nephropathy) rappresenta la terza causa di insufficienza renale negli ambienti ospedalieri.
Il sistema d’iniezione automatizzato e digitale "Angiodroid" permette un impiego sicuro e corretto della CO2.
Il TSRM deve prestare maggiore attenzione al posizionamento del paziente, sfruttando soprattutto il Trendelemburg e l’obliquità del paziente in base al decorso del vaso in esame.
Il TSRM deve acquisire esperienza e sicurezza nell’utilizzo della CO2 collaborando con il medico interventista alla personalizzazione del volume e pressione d’iniezione.
Si auspica che in futuro vengano implementati negli angiografi software che automatizzino, durante la fase di acquisizione, alcuni processi di elaborazione post-processing come lo stacking.

## Slide 20: GRAZIE PER L’ATTENZIONE