## Slide 1: Ruolo del TSRM nella pianificazione di un trattamento di Protonterapia
Nicola Bizzocchi TSRM Dosimetrista, Trento Proton Therapy Center, TN

## Slide 2: Cosa è la Protonterapia
La Protonterapia è una terapia ‘radiante’ che utilizza fasci di particelle (protoni) indirizzate su tessuti patologici nei quali provoca, attraverso processi di ionizzazione, la rottura delle catene di DNA e la conseguente morte cellulare
La Protonterapia si pone come cura alternativa o, in alcuni casi, complementare alla radioterapia convenzionale a fotoni
1946
Robert R. Wilson
1954 1957
Berkeley Radiation Laboratory, CA Uppsala, Sweden
1989
Trattamento tumori oculari del primo centro a base ospedaliera nel mondo, Clatterbridge (UK)
1990
Loma Linda University Medical Center, Loma Linda (CA)
OGGI nel mondo
Più di 50 centri in tutto il mondo ed altrettanti progetti in corso d’opera, di cui una parte rilevante in Europa
OGGI in Italia
Catania, linea fissa, terapia dei tumori dell’occhio con protoni
Pavia, CNAO, terapia tumori di tutto il corpo con protoni e ioni carbonio
Trento, APSS, terapia tumori di tutto il corpo con protoni

## Slide 3: Trento Proton Therapy Center

## Slide 4: Il ‘difetto’ di essere un protone
16730 / 9,1094 = 1836

## Slide 5: Trend di crescita centri protoni operativi
6

## Slide 6: Therapeutic ratio TCP \ NTCP
TCP %
NTCP %

## Slide 7: Therapeutic Window the range of dosage of a drug or of its concentration in a bodily system that provides safe effective therapy

## Slide 8: Bragg Peak e RBE

## Slide 9: Quali vantaggi rispetto ai fotoni?
A parità di dose erogata, maggior risparmio dei tessuti sani ed OAR (maggior rapporto terapeutico)
A parità di dose erogata, maggiore efficacia radiobiologica
A cui si aggiungono le seguenti considerazioni:
Consolidamento dell’esperienza clinica
Tecnologia in rapida evoluzione
Costi di progettazione e produzione in diminuzione

## Slide 10: From conformal-3D to 3D-dose modulation

## Slide 11: Delivery with Pencil Beam Scanning
Energy from 70 to 226 MV (from 4 to 33 cm in W)
MU per spot from 0.02 to 12
Scanning grid dimension: 30x40cm
Spot σ 3 mm

## Slide 13: Single Field Uniform Dose (SFUD) Optimization

## Slide 14: Meningioma
Beam arrangement
Field 1: penombra laterale a chiudere sul nervo ottico omolaterale e penombra distale a chiudere su chiasma e tronco
Field 2: penombra laterale a chiudere su tronco e chiasma e penombra distale a chiudere su Nervo ottico
1
2

## Slide 15: Meningioma
Per entrambi i campi eseguito leggero tilt del lettino (10°) per utilizzare la penombra laterale di entrambi per chiudere sulla coclea omolaterale

## Slide 16: Meningioma
10% dose prescrizione (5,5 Gy)
2% dose prescrizione (1,1 Gy)

## Slide 17
2,4 Gy
4,8 Gy
12 Gy
Whole Ventricular Irradiation
Bizzocchi Nicola, Vennarini Sabina
Proton Therapy Center, Trento
Ph
otons
Protons

## Slide 18
Photons
Protons

## Slide 19: CSI: a technically complex treatment
Extensive cranio-caudal tumor volume →
Necessity to have two or more isocenters →
Necessity to have one or more zones of junction
Note: The conventional radiotherapy has resolved these problems with the Tomotherapy helical delivery

## Slide 20: CSI: a clinically complex treatment
Medulloblastoma is the most common malignant tumor in childhood. Being a tumor that primarily strikes in pediatric age the patient can be put over anesthesia (cut off around 5\6 years of age)
Total column irradiation for compensate bones growth dysfunction (cut-off 12/14 years of age)
Cribriform plate under risk of recurrences

## Slide 21: Simulation CT and Set-Up
CT scanning: 3 mm contiguous slice thickness from the top of the head to the lower sacrum
Patient position: supine under anesthesia

## Slide 22: Set-up Devices
Anesthesia: Midazolam intravenous injection then maintenance with Propofol

## Slide 23: Contouring
PTV Brain
PTV
JunctUP
PTV Spine UP
PTV JunctDown
PTV Spine Down
1 isocenter
2 isocenter
3 isocenter
Contouring: TPS Focal by Elekta
Planning: TPS XiO by Elekta
OAR
Eyes
Lenses
ON
Cochlea
Larynx
Esophagus
Lungs
Heart
Liver
Kidneys
Bowel

## Slide 24: Giunzioni: tecnica dei campi ancillari

## Slide 25: Planning
TPS XIO by Elekta
SFO technique: optimization field per field independently for reducing dose calculation uncertainties. The evolution of this technique is the IMPT but the risk related to the dose calculation uncertainties is too height without an algorithm like Monte Carlo that is nuclear and atomic interactions correlated

## Slide 26: Planning

## Slide 27: Planning
Clinical Phase

## Slide 28: Single Field Optimization
3 Gy D1
11 Gy D1
3 Gy D1
11 Gy D1
1 Gy D1
1 Gy D1
3 Gy D1
11 Gy D1
11 Gy D1
3 Gy D1
15 Gy
15 Gy
5 Gy
5 Gy

## Slide 29: Evaluation
98%
95%
90%
14%
35,3Gy
34,2Gy
32,4Gy
5,0Gy

## Slide 30: Related Papers
Philadelphia
Boston
Houston

## Slide 31: Results

## Slide 32: Protoni Vs Fotoni