## Slide 1: DOSIMETRIA DEL PAZIENTE IN CTCA: CONFRONTO FRA DIVERSI IMPIANTI TC E TECNICHE ANGIOGRAFICHE CONVENZIONALI
Relatore: Prof. Pietro Torricelli
Correlatore: Dott. Domenico Acchiappati
Tesi di: Simone Caliri
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

## Slide 2
CTCA & CA
Anatomia delle arterie
Ostruzioni
Sospetto di malattia coronarica
Non invasiva
Indicazioni
Invasiva

## Slide 3: CTCA
Gaiting retrospettivo
Triggering prospettico
Acquisizione in alcune fasi
del ciclo
Sincronizzazione cardiaca
Elevata velocità di acquisizione
Spessori di strato piccoli
Tutto il ciclo cardiaco

## Slide 4
Progetto di ricerca
Valutazione dosimetrica tra diversi protocolli CTCA utilizzati su differenti apparecchiature
Confronto con le dosi ottenute per la Coronarografia

## Slide 5: Materiali e metodi
TLD
Alderson RANDO

## Slide 6
GE Innova 2000 -
Toshiba modello INFX-8000C -
GE Lighstpeed VCT
Philips Brilliance iCT 128 slice Essence
Ge Discovery CT750HD
Siemens Somatom Definition Flash

## Slide 7
GE Lightspeed VCT
Siemens Definition Flash Dual Source
kv | mA | pitch | T rot | spessore fetta | scansione | collimazione | R-R%
120 | Auto | 0.24 | 0.35 s | 0.625mm | helical | 40mm | 50-80
 | CTCA
CTDIvol (mGy) | 66.6
DLP (mGy*cm) | 1324
kv | mA | pitch | T rot | spessore fetta | scansione | collimazione | R-R%
100 | Auto | 0.28 | 0.28 s | 0.625mm | helical | 40 mm | 20-80
 | CTCA
CTDIvol (mGy) | 19,50
DLP (mGy*cm) | 304
70 B.P.M
75 B.P.M
MISURAZIONI TC

## Slide 8: GE Discovery CT750 HD
Philips Brilliance iCT 128 slice – Essence
kv | mA | pitch | T rot | slice thick | collimazione
100 | Auto | 0,875 | 0.35 | 0,625 | 40 mm
 | CTCA
CTDIvol (mGy) | 14.42
DLP (mGy*cm) | 201.9
kv | mA | pitch | T rot | slice thick | collimazione
120 | Auto | 0,8 | 0.3 | 0,8 | 40mm
 | CTCA
CTDIvol (mGy) | 28,1
DLP (mGy*cm) | 263
65 B.P.M
60 B.P.M

## Slide 9
Chart: Confronto dosi
| cuore | polmone destro | polmone sinistro | seno destro | seno sinistro
TC GE discovery CT750 HD Step and Shoot | 19 | 19 | 18 | 19 | 19
TC Philips Brilliance iCT 128 slice-Essence Step and Shoot | 22.4 | 27.8 | 32.5 | 38 | 38.5
TC GE Lightspeed VCT helical | 94 | 87 | 89 | 87 | 84
TC Siemens Definition Flash Dual Source Helical | 25.5 | 25.8 | 26.8 | 26.3 | 26
G.R.: Dose circa il 70% più elevata
T.P: Dose circa38% in meno

## Slide 10
Retrospettivo
Buon accordo fra misure e simulazione

## Slide 11
L’accordo è ottimo
Differenza entro il 30%

## Slide 12
GE Innova 2000
15 frame per secondo di scopia
Toshiba INFX-8000C
- LAO 35° CAU 35°
- LAO 0° CAU 22°
- RAO 38° CAU 26°
- RAO 31° CRA 24°
- LAO 0° CRA 17°
- LAO 32° CRA 23°
- LAO 43° CRA 0°
7 Proiezioni:
3 secondi
 | Toshiba Infinix | GE Innova 2000
DAP (cGy*cm ) | 808.17 | 866.62
Dose IRP (mGy) | 71.17 | 124.4
MISURAZIONI CA

## Slide 13
Stesso andamento

## Slide 14
Differenza all’interno del 35%

## Slide 16
La CTCA fornisce una dose elevata
La differenza dosimetrica è accettabile se si tiene conto della non invasività della tecnica ed il risparmio di tempo/uomo e macchina rispetto alla coronarografia
Valutare la qualità delle immagini ottenute
Conclusioni
Strategie di riduzione della dose, nuovi modelli di apparecchiature in grado di fornirle

## Slide 17
Grazie per l’attenzione !!!!!!